## Slide 1: Prezentare Proiect Sincretic Autobot
Echipa PathFinders:
Plesa Valentin-Razvan
Niculescu Darius
Mladin Alexandru
Coordonatori: Conf. Dr. Ing. Florin Dragan
Alexa Liviu-Aniel

## Slide 2: Autobot: Prezentare Scurta
Autobot-ul este un robot TurtleBot3 programat sa urmeze un drum delimitat de doua linii, luand curbe si sa depaseasca obstacolele din drum folosind un automat cu stari finite. Robotul a fost programat in Python utilizand mediile Gazebo, ROS2 si VSCode.
Autobot-ul poate sa ia decizii datorita unei camere si a unui senzor LiDAR de la care acesta primeste informatii. Camera este responsabila pentru a pasa imagini pentru detectarea de linii de limitare a benzii intre care merge robotul. Senzorul LiDAR se ocupa cu detectia de obstacole pentru algoritmul de depasire.

## Slide 3: Autobot: Prezentare Scurta
Acesta are implementate urmatoarele functii:
Lane-Keeping
Oprirea la semnul de Stop(Incercare)
Depasirea de obstacole

## Slide 4: Autobot: Lane-Keeping
Folosind OpenCV, imaginea capturata este convertita in spatiul de culoare HSV.
Se aplica un filtru de culoare pentru a detecta zonele galbene si albe.
Se calculeaza centrul benzii detectate si se foloseste pentru a ajusta directia robotului:
Dacă centrul benzii este la stanga/dreapta fata de centrul imaginii, robotul roteste corespunzător.

## Slide 5: Autobot: Oprire la Stop(incercare)
Imaginea este analizata pentru a identifica culori rosii (masca HSV).
Contururile rosii detectate sunt verificate pentru a avea intre 6 și 10 laturi (aproximativ forma unui octogon).
Daca este detectat un semn de STOP, robotul se oprește complet.

## Slide 6: Autobot: Depasire
Robotul foloseste un automat cu stari finite pentru a implementa algoritmul de depasire al unui obstacol:
LANE_FOLLOW (Urmarirea benzii galbene):
Daca detecteaza un obstacol cu LiDAR in fata, trece in starea CROSS_MIDDLE_LINE.
CROSS_MIDDLE_LINE (Trecerea pe banda opusa):
Robotul vireaza stanga pentru o perioada fixa de timp (turn_time) pentru a intra pe banda opusa si a ocoli obstacolul.
PASS_OBSTACLE (Trecerea obstacolului):
Robotul merge drept înainte pentru o perioadă fixă de timp (pass_time) până depășește obstacolul.
CROSS_BACK (Intoarcerea pe banda initiala):
Robotul vireaza dreapta pana detecteaza din nou linia galbena pe partea stanga a imaginii.

## Slide 7: Probleme Intalnite
Robotul vedea capul omului ca semn de stop deoarece ii facea conturul capului si avea intre 6 si 10 laturi.
Semnul de stop era vazut de robot ca obstacol si incerca sa il depaseasca chiar daca nu era pe drum
Am incercat extragerea de asset-uri pentru Gazebo fara sa le clonam lucru care a dus la necesitatea reinstalarii Linux-ului
Alogritmul de SIFT utilizat original pentru detectarea semnului de stop folosea prea multe resurse

## Slide 8: Multumim pentru atentie!